## Slide 1: AI 기반 비대칭 S-Curve 궤적 최적화 및 인풋쉐이핑을 활용한 반도체 픽앤플레이스 갠트리 진동 억제 시스템
2026년 산학프로젝트 최종보고
디지털 트윈 시뮬레이션 기반 성능 검증
지도교수:
참여기업:

## Slide 2
1. 연구 배경 및 목적
2. 시스템 모델링
3. 모션 프로파일 비교 (AS-Curve & Input Shaping)
4. 인풋쉐이핑 원리 (ZVD)
5. 디지털 트윈 시뮬레이터 구현
6. 실험 결과 — 동일 조건 비교
7. 핵심 결론
8. 한계점 및 향후 과제

## Slide 3: 1. 연구 배경 및 목적
• 반도체 패키징 공정의 Pick & Place 로봇은
갠트리(X축)의 고속 이동 시 잔류 진동 발생
• 잔류 진동 → 정착 시간 증가 → UPH 저하
• 목적:
AS-Curve 궤적 + ZVD 인풋쉐이핑으로
잔류 진동을 근본 억제하여 UPH 극대화
성 명 | 소속학과 | 역할 및 수행내용

## Slide 4: 2. 시스템 모델링: 2-Mass Perfect Servo
• 2-Mass Perfect Servo 모델
- 모터(캐리지): 명령 궤적을 완벽히 추종
- 로드(엔드이펙터): 스프링-댐퍼로 캐리지에 연결
• 물리 방정식
F = k·(x₁ - x₂) + c·(v₁ - v₂)
a₂ = F / m₂
• 수치 적분: RK4 (10× substep, dt = 0.1 ms)
• 설계 파라미터
- 고유진동수 fn = 10 Hz
- 감쇠비 ζ = 0.05

## Slide 5: 3. 모션 프로파일 비교
① Trapezoidal
• 가속도가 순간 변화 → 저크 무제한
• 최대 진동 유발 (비교 기준)
② AS-Curve (비대칭 S-Curve)
• 7-segment 비대칭 저크 제한
• 기구부 충격 완화
③ AS-Curve + ZVD
• 인풋쉐이핑으로 잔류 진동 근본 상쇄
• 정착 시간 획기적 단축

## Slide 6: 4. 인풋쉐이핑 원리: ZVD 쉐이퍼
• ZVD(Zero Vibration and Derivative) 쉐이퍼
- 3개 임펄스를 고유진동 반주기 간격으로 배치
• 동작 원리
- 파괴적 간섭(Destructive Interference)으로
잔류 진동을 이론적으로 0으로 억제
• 쉐이퍼 지연: ~100 ms
- 고속 이동 시간(~95 ms) 대비 매우 짧음
- 이 지연 투자로 2.5초의 진동 대기 제거

## Slide 7: 5. 디지털 트윈 시뮬레이터 구현
• Three.js 기반 3D 실시간 시각화
- Shaped(제어 적용) vs Unshaped(고스트) 로봇 동시 비교
• Chart.js 기반 실시간 분석 차트
- 위치 / 속도 / 가속도 / 잔류진동 4채널
• AI PSO(Particle Swarm Optimization) 자동 튜닝 탑재
- V_max, A_max, Beta, Gamma 최적 파라미터 자동 탐색
• 웹 브라우저에서 즉시 구동 가능한 경량 시뮬레이터

## Slide 8: 6. 실험 결과 — 동일 조건 비교 ★
지표 | Trapezoidal | AS-Curve | AS-Curve + ZVD
이동 시간 | 0.1000 s | 0.0950 s | 0.0950 s
잔류 진동 | 17.47 mm | 24.66 mm | 4.29 mm
정착 시간 | 2.660 s | 2.815 s | 0.197 s
UPH | 676 | 639 | 9,137
조건: V=1,000 mm/s, A=20,000 mm/s², fn=10 Hz, ζ=0.05, 이동거리=50 mm

## Slide 9: 7. 핵심 결론 & 8. 한계점 및 향후 과제
【핵심 결론】
• 동일 조건 대비 잔류 진동 75.4% 감소
• 정착 시간 92.6% 단축 (2.660s → 0.197s)
• UPH 1,252% 향상 (676 → 9,137)
• ZVD의 100ms 지연 투자 → 2.5초 진동 대기 제거
【한계점 및 향후 과제】
• Perfect Servo 가정 → 실제 서보 추종 오차 미반영
• 단일 축(X) 모델 → 다축 커플링 미고려
• 향후: 실물 HW 검증 (STM32 + NEMA 스텝모터 + IMU 센서)

## Slide 10
감사합니다
Q & A